Дума Слободо-Туринского сельского поселения третьего созыва Слободо-Туринского муниципального района Р Е Ш Е Н И Е

11 сентября 2014 года                                                     			         № 76

с. Туринская Слобода

Об утверждении Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Слободо-Туринского сельское поселение»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом Слободо-Туринского сельского поселения,

Дума Слободо-Туринского сельского поселения третьего созыва

РЕШИЛА: 1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Слободо-Туринского сельское поселение» (Приложение к настоящему решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Коммунар» и разместить на официальном сайте Слободо-Туринского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель комиссии С. Г. Захарова).

Председатель Думы                                                    Глава Слободо-Туринского

Слободо-Туринского                                                  сельского поселения

сельского поселения

____________Ю.В.Сабуров

______________ А.В.Кукарских

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Думы

Слободо-Туринского

сельского поселения

от 11.09.2014 № 76

# ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЛОБОДО-ТУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

на период до 2030 года

## 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Слободо-Туринского сельского поселения до 2030 года" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 289-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" |
| Заказчик Программы | Администрация Слободо-Туринского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Слободо-Туринского сельского поселения |
| Цели Программы | Повышение качества, надежности коммунальных услуг и комфортности проживания граждан Слободо-Туринского сельского поселения |
| Задачи Программы | 1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам 2. Подключение потребителей к системе газоснабжения 3. Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения |
| Целевые показатели | Доля ветхих сетей теплоснабжения Доля ветхих сетей водоснабжения Ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения Количество домовладений, обеспеченных природным газом Доля жилищного фонда МО, обеспеченного природным газом Количество систем коммунальной инфраструктуры, имеющих условия для реализации инвестиционных проектов сферы ЖКХ, в соответствии с законодательством |
| Срок и этапы реализации Программы | I этап - 2014 - 2020 - 1-й период реализации запланированных в программе мероприятий; II этап - 2021 - 2030 - 2-й период реализации запланированных в программе мероприятий |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего 22926,0 тыс. руб. В том числе местный бюджет: 22926,0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - решить стратегическую задачу но развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса; - улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан; - повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг; - ликвидировать критический уровень износа основных фондов; - создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов, сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении; - решить комплекс задач по обеспечению источников питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышению эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических и санитарных мероприятий, совершенствованию технологии обработки воды на водоочистных станциях, развитию систем забора, транспортировки воды и водоотведения. |

- ВВЕДЕНИЕ

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Слободо-Туринского сельского поселения до 2030 года" (далее –Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Слободо-Туринского сельского поселения, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей поселения.

Целью разработки Программы является повышение качества, надежности коммунальных услуг и комфортности проживания граждан Слободо-Туринского сельского поселения

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Слободо-Туринского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

1.    Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам

2.    Подключение потребителей к системе газоснабжения

3. Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Село Туринская Слобода - районный центр, находится в западной части Слободо-Туринского муниципального района, расстояние от села до областного центра города Екатеринбург - 335 километров, до ближайшей железнодорожной станции Туринск -72 километра. Связь с железнодорожной станцией осуществляется по асфальтированной дороге Екатеринбург-Туринск. На юго-западной окраине села находится территория аэропорта. Аэропорт в данный момент не функционирует. Существует автобусное сообщение с областным центром - г. Екатеринбургом.

Площадь в границах земель населенного пункта (по данным кадастрового учета) составляет 684.0 гектара. Площадь в границах села, по данным ГИС измерений в программе Mapinfo, составила 680.1 гектара. Общая численность населения на 01.01.2011 г. составила 5947 человек.

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### 3.1. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время основными источниками теплоснабжения жилищно-коммунального сектора села и объектов соцкультбыта является 10 котельных.

Теплосеть Туринской Слободы представляет собой обособленные друг от друга участки привязанные на отдельные котельные.

Характеристики котельных представлены в таблице 4 и 5.

Протяженность тепловых сетей - 15,85 км. Изношенность тепловых сетей - 65%. Прокладка трубопровода – надземная и подземная. Надземные тепловые сети изолированы минеральной ватой. Изоляция теплотрассы выработала свой ресурс и пришла в негодность. Критическая степень износа изоляции ведет к большим потерям теплоносителя.

В усадебной застройке, не охваченной централизованным теплоснабжением, используется печное отопление.

# Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в зонах действия существующих источников тепла представлены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/час, с учетом потерь в тепловых сетях |
| --- | --- | --- |
|  | Установленная | Располагаемая | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2028 |
| МУП"Слободо-Туринское ЖКХ" котельная микрорайон | 5,504 | 5,504 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 |
| МУП"Слободо-Туринское ЖКХ" котельная "Парковая" | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| МУП"Слободо-Туринское ЖКХ" котельная "Аленка" | 2,322 | 2,322 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| МУП"Слободо-Туринское ЖКХ" котельная "Колхозная" | 1,41 | 1,41 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 |
| МУП"Слободо-Туринское ЖКХ"котельная"Автохозяйство" | 0,6 | 0,6 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| МУК"Слободо-Туринское КДО" котельная "Дом культуры" | 0,344 | 0,344 | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| МОУО"СОШ №2" | 0,344 | 0,344 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Слободо-Туринский аграрно-экономический техникум | 1,372 | 1,372 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ОГУ"Слободо-Туринская ветер.станция | 0,254 | 0,254 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| ЗАОр(НП)"Надежда" | 1,6 | 1,6 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Сумма | 15,16 | 15,16 | 11,205 | 11,205 | 11,205 | 11,205 | 11,205 | 11,205 | 11,205 | 11,205 |

Как видно из таблицы 1 Располагаемая мощность источников тепла Слободо-Туринского сельского поселения способно с запасом обеспечить потребителей тепловой энергией.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ГРАФИК  95 – 700С

системы  теплоснабжения, подсоединенной  к  котельным

Слободо-Туринского сельского поселения.

Твн =20(С                        Тн =-37°С

Таблица 2

| Температура наружного Воздуха, оС | Температура сетевой воды , оС |
| --- | --- |
|  | Прямая (на выходе из котельной) | Обратная (после систем отопления) |
| +10 | 37,7 | 33,3 |
| +9 | 39,2 | 34,4 |
| +8 | 40,6 | 35,3 |
| +7 | 42 | 36,3 |
| +6 | 43,4 | 37,3 |
| +5 | 44,8 | 38,2 |
| +4 | 46,1 | 39,1 |
| +3 | 47,5 | 40 |
| +2 | 48,9 | 41 |
| +1 | 50,1 | 41,8 |
| 0 | 51,4 | 42,6 |
| -1 | 52,7 | 43,7 |
| -2 | 54,2 | 44,6 |
| -3 | 55,3 | 45,2 |
| -4 | 56,5 | 46 |
| -5 | 57,8 | 46,8 |
| -6 | 59,1 | 47,7 |
| -7 | 60,3 | 48,5 |
| -8 | 61,5 | 49,2 |
| -9 | 62,7 | 50 |
| -10 | 64 | 50,8 |
| -11 | 65,2 | 51,6 |
| -12 | 66,4 | 52,4 |
| -13 | 67,6 | 53,1 |
| -14 | 68,8 | 53,9 |
| -15 | 70 | 54,6 |
| -16 | 71,1 | 55,3 |
| -17 | 72,4 | 56,2 |
| -18 | 73,5 | 56,8 |
| -19 | 74,7 | 57,6 |
| -20 | 75,8 | 58,3 |
| -21 | 77 | 59 |
| -22 | 78,1 | 59,7 |
| -23 | 79,3 | 60,4 |
| -24 | 80,5 | 61,2 |
| -25 | 81,6 | 61,9 |
| -26 | 82,7 | 62,5 |
| -27 | 83,9 | 63,3 |
| -28 | 85 | 63,9 |
| -29 | 86,1 | 64,6 |
| -30 | 87,2 | 65,3 |
| -31 | 88,4 | 66 |
| -32 | 89,5 | 66,7 |
| -33 | 90,6 | 67,4 |
| -34 | 91,7 | 68 |
| -35 | 92,8 | 68,7 |
| -36 | 93,5 | 68,9 |
| -37 | 95 | 70 |

3.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООВЕДЕНИЯ

В селе Туринская Слобода централизованное водоснабжение потребителей предусмотрено путем водозабора из подземных артезианских источников с помощью десяти скважин (четыре из которых не работают).

Водопотребление села Туринская Слобода составляет 200 тыс. куб. м/год (147 тыс. куб. м/год – на нужды жилого сектора, 42 тыс. куб м/год – на нужды объектов соцкультбыта и 11 тыс. куб. м/год – на нужды промышленности).

В пределах Слободо-Туринского сельского поселения находятся следующие месторождения подземных вод и водозаборные участки:

1. Слободо-Туринское месторождение подземных вод, приуроченное к четвертичным аллювиальным отложениям и эксплуатируемое для хозяйственно-питьевого водоснабжения и производственно-технического водоснабжения села Туринская Слобода. Водозабор имеет зону санитарной охраны (далее ЗСО). Границы установлены в следующих размерах:

- I, II пояса - радиусом 50,0 метров вокруг каждой скважины; 34 - III пояса - для скважин №1, 2, 3, 4, 5: вверх по потоку – 0,2 километрам, ширина - 0,54 километра; для скважин № 6, 7: вверх по потоку - 0,25 километра, ширина – 0,4 километра.

2. Автономный эксплуатационный участок одиночной скважины №6076 (расположена в северной части села Туринская Слобода на территории маслозавода), используется для производственно-технического водоснабжения предприятия ЗАО «Надежда» (расположенного в селе Туринская Слобода).

3. Водозаборный участок скважин № 8, 9, 10 используемых для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения села Туринская Слобода, предоставленный в пользование МУП «Слободо-Туринское ЖКХ» на основании лицензии СВЕ № 02335 ВЭ сроком до 28.02.2032 г.

Других выявленных запасов подземных вод и действующих лицензий нет.

Запасы подземных вод утверждены на 25 летний срок эксплуатации в количестве 1,2 тыс. куб. м/сут.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями на территории Слободо-Туринского сельского поселения в настоящее время действует только в селе Туринская Слобода.

Очистные сооружения (год ввода в эксплуатацию – 2011) расположены по ул. Советская. Сброс очищенных сточных вод осуществляется по самотечному коллектору в пруд, расположенный в северной части села Туринская Слобода и затем в реку Тура. Производительность очистных сооружений составляет 112,5 куб. м/сут.

В жилой застройке остальных населенных пунктов имеются выгреба. Вывоз из выгребов осуществляется частично ассенизационными машинами на свалку, расположенную южнее села Туринская Слобода и на рельеф.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения эксплуатируются МУП «Слободо-Туринское ЖКХ».

Данное предприятия предоставляет весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

Кроме этого на территории поселения имеются автономные системы водоснабжения в деревнях и селах Слободо-Туринского сельского поселения от собственных скважин. 35

### Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

### 3.2.1. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время на территории Слободо-Туринского сельского поселении имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

В Слободо-Туринском сельском поселении предусмотрена централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения только в селе Туринская Слобода, дер. Решетниково и дер. Красный Яр.

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения в селе Туринская Слобода является артезианская вода из подземных водозаборных скважин.

Водоснабжение села Туринская Слобода.

Годовой расход воды, потребляемый селом Туринская Слобода, составляет 200 тыс. куб. м/год. Вода отпускается на нужды:

- жилого сектора – 147 тыс. куб. м/год;

- объектов соцкультбыта – 42 тыс. куб. м/год;

- промышленности – 11 тыс. куб. м/год.

Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды семи скважин водозаборных участков № 8200 и № 8300.

Запасы подземных вод утверждены на 25 летний срок эксплуатации в количестве 1,2 тыс. куб. м/сут.

Источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села Туринская Слобода являются подземные воды индивидуальных скважин и питьевых колодцев.

### Обработка воды в селе производится путем обезжелезивания (станция расположена по ул. Набережная), сезонного хлорирования и отстаивания воды.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0.20 - 0.30 г/куб. дм; характеризуются высоким природным содержанием железа (до 8.10 мг/куб. дм), марганца (до 1.16 мг/куб. дм) и кремния (до 24.00 мг/куб. дм), цветностью (до 58°), мутностью (до 18 мг/куб. дм).

Проект зоны санитарной охраны (далее ЗСО) водозабора (скважины №№1-7) согласован «ЦГСЭН в Слободо-Туринском районе Свердловской области» и утвержден Главой МО «Слободо-Туринский район».

Протяженность сетей водоснабжения составляет 24 км. Степень изношенности сетей составляет 50%. Водопроводные сети находятся на балансе организации МУП «Слободо-Туринское ЖКХ».

Из скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (три скважины №2, №5, №7 не используются) (водопровод № 8200) по водоводу диаметром 150 мм вода поступает на станцию II подъема в два бака объемом 250 куб. м, расположенные у юго-западной границы села Туринская Слобода. В баках, оборудованных фильтрами, вода отстаивается и подается в разводящую сеть села.

Из скважин №№ 8, 9, 10 (одна скважина №10 не используется) (водопровод № 8300) вода поступает на станцию обезжелезивания (гравийно-песчаные фильтры), затем поступает в два резервуара объемом по 50 куб. м и далее подается потребителям.

Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий села осуществляется из собственных скважин.

В целях противопожарного водоснабжения на территории села используются:

- 27 пожарных водоемов (из них 3 неисправных, в 1 нет воды, к 6 нет подъезда);

- река Тура, подъезд к которой затруднен (в районе пристани);

- водонапорная башня ООО «Волна».

Водоснабжение деревни Решетниково.

Водоснабжение дер. Решетниково осуществляется от существующей водозаборной скважины. Насосом вода подается в водонапорную башню и оттуда поступает к детскому саду, школе и клубу, а также к водоразборным колонкам.

Водоснабжение деревни Красный Яр.

### Водоснабжение дер. Красный Яр осуществляется от существующей водозаборной скважины. Насосом вода подается в водонапорную башню и оттуда поступает к водоразборным колонкам.

Централизованное водоснабжение остальных населенных пунктов, входящих в состав Слободо-Туринского сельского поселения не предусмотрено.

Водоснабжение данных населенных пунктов осуществляется от питьевых колодцев и индивидуальных скважин.

На данный момент в Слободо-Туринском сельском поселении 11 населенных пунктов не охвачены централизованным водоснабжением. Водоснабжение отсутствует в следующих населенных пунктах: дер. Фалина, село Тимофеево, село Храмцово, дер. Городище, дер. Давыдова, дер. Коржавина, дер. Маркова, дер. Овчинникова, дер. Сагай, дер Шадринка, дер Малиновка. Основная застройка данных населенных пунктов – частные индивидуальные дома и усадебная застройка. Снабжение населения питьевой водой осуществляется от собственных локальных скважин и водозаборных колодцев.

Водоснабжение деревни Фалина

В настоящее время в деревне Фалина централизованное водоснабжение отсутствует.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения деревни являются подземные воды питьевых колодцев.

В западной части деревни расположены две скважины, используемые для нужд промышленности (рисунок 21).

Водоснабжение села Тимофеево

В настоящее время в селе Тимофеево централизованное водоснабжение отсутствует.

Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды питьевых колодцев.

Водоснабжение села Храмцово

В настоящее время в селе Храмцово централизованное водоснабжение отсутствует.

### Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды питьевых колодцев.

### 3.2.2. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями на территории Слободо-Туринского сельского поселения в настоящее время действует только в селе Туринская Слобода.

МУП «Слободно-Туринское ЖКХ» - организация, которая осуществляет водоотведение от 14 жилых домов в селе Туринская Слобода. В селе Туринская Слобода централизованной системой водоотведения обеспечены жители 2-3-х этажных домов по ул. Советская.

Сточные воды от жилой застройки по самотечным коллекторам передаются на канализационную насосную станцию, расположенную на территории очистных сооружений. Очистные сооружения (год ввода в эксплуатацию – 2011) расположены по ул. Советская, 97 «А». Сброс очищенных сточных вод осуществляется по самотечному коллектору в пруд на Березовой улице, расположенный в северной части села Туринская Слобода и далее в реку Тура. Производительность очистных сооружений составляет 112,5 куб. м/сут.

В жилой застройке остальных населенных пунктов имеются выгреба. Вывоз из выгребов осуществляется частично ассенизационными машинами на свалку, расположенную южнее села Туринская Слобода и на рельеф.

До настоящего времени в границах населенных пунктов и на территории промышленных предприятий сельского поселения отсутствуют системы дождевой канализации. Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных площадок промышленных предприятий происходит в систему водосбора рек, протекающих по территории района.

Поверхностный сток содержит значительное количество взвешенных веществ органического и минерального происхождения; нефте- и бензопродуктов, смываемых с дорожных покрытий; биогенных веществ и патогенной микрофлоры от мест сбора жидких бытовых отходов и мест захоронений животных.

### 3.3. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Основным поставщиком электрической энергии потребителям муниципального образования является ОАО "Свердловэнергосбыт". В настоящее время источником электроснабжения села является электроподстанция (далее ПС) «Красная Слобода» 110/10 кВ (Туринская Слобода - Красная Слобода).

От ПС по воздушным линиям (далее ВЛ) 110 кВ запитана ПС «Туринская Слобода», расположенная в северной части села. От ПС «Туринская Слобода» по ВЛ 110 кВ запитана ПС «Андроново» и «Пушкарево» 110/10 кВ (Андроново - Туринская Слобода).

От ПС «Туринская Слобода» по ВЛ 10 кВ (фидеры «Электрокотельная», «Красный Яр», «Аист» и «Больница») запитаны трансформаторные подстанции (далее ТП). Также от ПС

«Туринская Слобода» через фидер «Ницинский-1» 10 кВ получают электроэнергию жители поселка Звезда и деревни Юрты.

В настоящее время на территории села расположено 63 ТП.

### 3.4. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Подача природного газа в село Туринская Слобода осуществляется от газопровода высокого давления (0.6 МПа) Байкалово – Туринская Слобода диаметром 225 мм через головной газорегуляторный пункт (далее ГГРП), расположенный в западной части села (ул. Мингалева).

От ГРП газ по газопроводу высокого давления (0.3 МПа) диаметром 225 миллиметров и диаметром 110 миллиметров подается к 2 шкафным газорегуляторным пунктам (далее ГРПШ), расположенным по ул. Парковая, для подачи в жилую застройку села. Также по газопроводам среднего давления газ подается до котельных: «Школа № 2», «Парковая», «Аленка» и «Колхозная», «Микрорайон». Часть жилой застройки поселения обеспечивается сжиженным газом в баллонах.

Всего в селе размещены 1 ГГРП и 2 ГРПШ.

### 3.5. СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

На территории Слободо-Туринского сельского поселения расположены 2 свалки твердых бытовых отходов- с.Туринская Слобода и д.Решетникова.

На территории села Туринская Слобода организован централизованный сбор и  удаление ТБО. Сбор и вывоз ТБО осуществляется по системе «несменяемых» контейнеров. В поселении сбор и вывоз ТБО от благоустроенного жилищного фонда и часть частного сектора осуществляет МУАТП «Трэффик». Производственная база имеет отопление, водоснабжение и местную канализацию. Техническое состояние удовлетворительное. Возможна дальнейшая эксплуатация.

Часть населения не охвачена организованной системой сбора ТБО. Жители складируют отходы на подворье, а затем по мере необходимости самовывозом вывозят на свалку.

Свалка твердых бытовых отходов  функционирует с 1980 года. Площадь свалки составляет 130,36 га. Емкость объекта- 40,2 тыс.м3. Годовая мощность эксплуатируемой свалки ТБО 0,0311 тыс. м3 в год Ближайшая река Тура находится на расстоянии 4,0 км. Ближайший населенный пункт с. Туринская Слобода расположен на расстоянии 2,3 км.

## 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

#### 4.1. МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Таблица 4)

#### Таблица 4

|  |  | Итого: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО, тыс.руб.: В ТОМ ЧИСЛЕ | 22926,0 | 2181,0 | 2420,0 | 3665,0 | 3665,0 | 3665,0 | 3665,0 | 3665,0 | Х |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет, тыс.руб.: | 22926,0 | 2181,0 | 2420,0 | 3665,0 | 3665,0 | 3665,0 | 3665,0 | 3665,0 | Х |
| 1 | Мероприятие 5.1. проект станции второго подъема водопровода 8300, Приобретение водоочистной станции « Акварос» | 1263,0 | 1 263,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 2 | Мероприятие 5,2. Проектирование газопровода среднего давления котельная Микрорайон- СТАЭТ-База | 1545,0 | 0 | 0 | 1545,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие 5. 3 Проектирование газопровода среднего давления котельная Аленка- Спорт.школа- дом культуры е | 1402,0 | 0 | 1 402,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1. |
| 4 | Мероприятие 5.4. Строительство газопровода Аленка- Спортшкола- Дом культуры | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Мероприятие 5.5. Строительство газопровода Котельной Микрорайон- СТАЭТ | 515,0 | 0 | 0 | 0 | 520,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Мероприятие 5.6. Модернизация , реконструкция станции обезжелезования микрорайона Строитель | 685,0 | 0 | 685,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 5.7. Строительство очистных сооружений (вторая очередь) с,Туринская Слобода | 1545,0 | 0 | 0 | 0 | 1545,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Мероприятие 5.8. Строительство газопровода ул.Парковая, ул.Гагарина | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Мероприятие 5.9. Строительство водопровода скважины 8200 до станции обезжелезывания | 1560,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |  |
| 10 | Мероприятие 5.10 Проектирование и строительство газопровода в с. Туринская Слобода | 9635,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 2545,0 | 2545,0 | 2545,0 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» В том числе: | 3966,0 | 818,0 | 333,0 | 420,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  | Мероприятие 5.11 Разработка схемы водоснабжения | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5.12. Мероприятия по модернизации и повышение энергоэффективности коммунальных систем | 3471,0 | 318,0 | 333,0 | 420,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |

### 4.2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Таблица 5)

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

### Таблица 5.

|  | Цель Повышение качества , надежности коммунальных услуг и комфортности проживания граждан Слободо-Туринского сельского поселения |
| --- | --- |
| 1. | Задача 1 Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг |
|  | Целевые показатели |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1.1. | Доля ветхих сетей теплоснабжения | % | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | Форма 1-ЖХК (зима) |
| 1.2. | Доля ветхих сетей водоснабжения . | % | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | Форма 1-ЖХК (зима) |
| 1.3. | Ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения | км | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.4. | Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения | км | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0 | акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.5. | Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения | км | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 2. | Задача 2 Подключение потребителей к системе газоснабжения |
| 2.1. | Количество домовладений, обеспеченных природным газом | Ед. | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | Отчет ГУПСО « Газовые сети» |
| 2.2. | Доля жилищного фонда МО, обеспеченного природным газом | % | 137 | 167 | 192 | 217 | 242 | 260 | 295 |  |
| 3. | Задача 3. Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения |
| 3.1. | Количество систем коммунальной инфраструктуры, имеющих условия для реализации инвестиционных проектов сферы ЖКХ, в соответствии с законодательством | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |

Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит достичь указанных целевых мероприятий и повысить качество предоставляемых услуг, сократить потери в сетях.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансирование мероприятий обеспечивается за счет средств местного, областного, а также внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий из областного бюджета предполагается на условиях софинансирования при соблюдении Слободо-Туринским сельским поселением условий, предусмотренных законодательством.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Слободо-Туринского сельского поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Формирование и реализация Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Слободо-Туринского сельского поселения до 2030 года"включает в себя следующие этапы:

- разработка программы;

- утверждение программы;

- управление реализацией программы;

- мониторинг программы;

- корректировка программы.

Руководство и общий контроль над ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Слободо-Туринского сельского поселения.

Управление реализацией Программой включает в себя:

- обеспечение реализации мероприятий Программы экономическими и правовыми нормами и нормативами;

- ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования мероприятий программы;

- обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий;

- обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств.

Мероприятия, предусмотренные в Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Слободо-Туринского сельского поселения до 2030 года", исполняются органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, потребителями и другими предприятиями и организациями, участвующими в реализации программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Администрация поселения осуществляет координацию исполнения программных мероприятий и текущий контроль за использованием средств федерального, областного и местного бюджета в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры и реализации мероприятий федеральных и областных целевых программ.

Изменения в Программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Слободо-Туринского сельского поселения до 2030 года" вносятся не чаще одного раза в год.

Копия верна.

Глава Слободо-Туринского

сельского поселения

Ю. В. Сабуров